## Slide 1: Arquitetura do SET de instruções Instruction SET CISC vs RISC
What’s assembly as to do with it?

## Slide 2: Low-level - high-level programming language
Assambley CODE
section .text
global _start ;must be declared for using gcc
_start: ;tell linker entry point
mov eax,'3'
sub eax, '0'
mov ebx, '4'
sub ebx, '0'
add eax, ebx
add eax, '0'
mov [sum], eax
mov ecx,msg
mov edx, len
mov ebx,1 ;file descriptor (stdout)
mov eax,4 ;system call number (sys_write)
int 0x80
mov ecx,sum
mov edx, 1
mov ebx,1 ;file descriptor (stdout)
mov eax,4 ;system call number (sys_write)
int 0x80 ;call kernel
mov eax,1 ;system call number (sys_exit)
int 0x80 ;call kernel
section .data
msg db "The sum is:", 0xA,0xD
len equ $ - msg
segment .bss
sum resb 1
Hardware “CPU”
Código Máquina / machine code
01010101 A única linguagem entendida pelo computador
Linguagem assambley ADD; SUB; JUMP
Linguagem do Instruction SET – entendível para o programador
Fortan; C; Pascal
Uma linguagem entendida pelo programador – semelhante à linguagem corrente
Visual Básic
Low-level programming language
linguagens de baixo nível
high-level programming language linguagem de programação de alto nível

## Slide 3: Ponto prévio What’s assembly as to do with it?
Existem dois tipos de linguagens de programação:
Low-level programming language (linguagens de baixo nível) - é uma linguagem de programação que muito relacionada com o SET de instruções da máquina. É uma linguagem que está “perto do hardware”. Programas escritos em linguagens de baixo nível tendem a ser relativamente não-portáteis, principalmente por causa da estreita relação entre a linguagem e a arquitetura de hardware.
Para esta programação pode ser usada:
- linguagem máquina machine code - A única linguagem entendida pelo computador. (apenas entendível pelo computador, constituída por zeros e uns 01010101, não entendível para humanos)
ou - linguagem assambley ou assembler que utiliza a já referida linguagem do Instruction SET (ADD; SUB; JUMP; etc.. ). Contudo, e apesar de ser uma linguagem de baixo nível é necessário traduzi-la para linguagem máquina, para que seja entendível pelo computador, para esse efeito é utilizado um tradutor ou assembler. ex: ADD; SUB; JUMP >>> ASEMBLER >>>>> Computador
high-level programming language (linguagem de programação de alto nível) é uma linguagem de programação distante do código máquina em comparação com linguagens de programação de baixo nível. Podem ser usados elementos da linguagem natural tornando-se mais fácil aos humanos, alias foi com esse propósito que foi inventada. Exemplo C++ que utiliza caracteres como +*-/ sem recorrer a palavras do SET de instruções ou a código binário.

## Slide 4: CISC vs RISC
CISC
RISC
Complex Instruction Set Computer
Reduced Instruction Set Computer
Bag of instructions
CISC (PC) |  | RISC (Telemóvel)
Instruções complexas 1 instrução = vários ciclos |  | Instruções simples 1 instrução = 1 ciclo
Qualquer instrução pode fazer referencia à memória |  | Apenas LOAD e STORE faz referência à memória
Instruções executadas pelo Microcode (exige um tradutor (Assembler) de programação para código máquina) ex: HTML word |  | Instruções executadas pelo hardware Ex: HTML notepad
Baixa utilização de Pepelining |  | Alta utilização de Pepelining
Número reduzido de registos |  | Grande número de registos
Muitas instruções e modos de endereçamento |  | Poucas instruções e modos de endereçamento
Programação simples – alto nível (Contudo a complexidade está no microcode) |  | Compiladores complexos (programação complexa – baixo nível)
Bag of instructions

## Slide 5: CISC
Microprocessadores CISC (Complex Instruction Set Computer) são fáceis de programar e permitem um uso eficiente de memória.
Porquê? - A filosofia CISC surgiu devido à necessidade de criar linguagens de programação mais próximas da linguagem humana. Noutros tempos as máquinas eram programadas única e exclusivamente em linguagem Assembly (linguagem máquina), e as memórias eram lentas e caras, o que justificou a filosofia CISC. Projetos de microprocessadores clássicos, tais como o Intel 80x86 e o Motorola 68K series, seguiram a filosofia CISC.
Mudança recente - Mudanças recentes na tecnologia de software e hardware forçou uma reavaliação em termos de arquitetura. Assim, muitos processadores CISC mais modernos têm implementado alguns princípios RISC (Reduced Instruction Set Computer), tornando-se arquiteturas híbridas mais convenientes.
Características:
Instruções de tamanho variável de acordo com o modo de endereçamento
Instruções que requerem múltiplos ciclos de clock para executar

## Slide 6: RISC
Microprocessadores RISC (Reduced Instruction Set Computer) são aqueles que utilizam um pequeno conjunto de instruções altamente otimizado.
Os primeiros projetos RISC foram desenvolvidos nos anos 70 e 80 pelas universidades de Stanford e Berkeley, respectivamente.
Algumas características RISC importantes são:
  Execução em apenas um ciclo de clock. Esta característica é resultado da otimização de cada instrução, aliada a uma técnica chamada de Pipelining;
  Pepelining é uma técnica que permite execução simultanea de partes de instruções, tornando o processo mais eficiente;
  Grande número de registos para evitar uma quantidade elevada de interações com a memória.
Pipelining – permite ao processador guardar num buffer instruções enquanto uma outra instrução está a ser executada na ALU.
Memory buffer register(MBR) é um registo no processador, CPU, que armazena os dados que estão ser transferidos de e para a memória.