## Slide 1: Registos
Registos simples
Banco de registos
Registos de deslocamento
Registos multimodo
www.ticmania.net

## Slide 2: Registos
O que são registos? Associação de 2 ou mais FF controlados por um clock comum, sabendo que, cada FF armazena 1 BIT, então os FF servem para armazenar um conjunto de n BIT’s (caracteres/informação)
A arquitetura do computador é, normalmente de 32 vs 64
Os registos podem ser:
Registos simples
Banco de registos
Registos de deslocamento
Registos universais
Os registos podem ser classificados quanto ao tipo de entrada/saída:
Paralela (uma Entrada/saída para cada FF)
Série (uma Entrada/saída que estará no primeiro/último FF)
www.ticmania.net
Assim, torna-se possível manipular e guardar a informação constituída por um determinado número de bits, pelo que se pode passar a falar de uma palavra de 16 bits ou de um caracter ASCII (8 bits) como se fossem uma unidade básica de informação.
Registo série com 2 FF tipo D, com capacidade de 2 bits

## Slide 3: Registos
www.ticmania.net
Registo série com 2 FF tipo D, com capacidade de 2 bits
Registos síncronos com entrada/saída paralela
Registos com entrada série e saída paralela
Registos
entrada/saída série
Shift-Register – Registo de deslocamento à direita
Divide
Shift-Register – Registo de deslocamento à esquerda
Multiplica

## Slide 4: Registos com entrada/saída série Shift-Register – Registo de deslocamento à direita
www.ticmania.net
Deslocamento à direita: Equivale dividir o número binário por 2, introduzindo um ZERO na entrada série à esquerda.
Foram utilizados Flip-Flop´s tipo D
810=1000
410=0100
(FlipFlop tipo D)

## Slide 5: Registos com entrada/saída série Shift-Register – Registo de deslocamento à esquerda
www.ticmania.net
Deslocamento à esquerda: Equivale multiplicar o número binário por 2, introduzindo um ZERO na entrada série à direira.
(FlipFlop tipo D)
610=0110
1210=1100

## Slide 6: Registos com entrada série e saída paralela Shift-Register – Registo de deslocamento
www.ticmania.net
Entrada série
Saída paralela

## Slide 7: Registos síncronos com entrada/saída paralela Shift-Register – Registo de deslocamento
www.ticmania.net

## Slide 8: Registos síncronos com entrada/saída série e paralela Shift-Register – Registo de deslocamento universal
www.ticmania.net
Registo universal – este registo tem como principal característica ser possível o deslocamento para a esquerda ou para a direita (bidirecional), podendo funcionar com entradas série ou paralelo conforme a seleção.
Sel= Seletor do Mux (Sel=1 funcionamento entradas série) (Sel=0 funcionamento das entradas paralelo)

## Slide 9: Registos
Na sequência do estudo dos Latches e FFs, como elementos básicos
de memória, surgem os registos ou conjuntos de Latches ou de FFs
que permitem armazenar n bits de informação.
Registos simples
Banco de registos
Registos de deslocamento
Registos multimodo
Podem ser classificados quanto ao:
www.ticmania.net
Registo de carregamento paralelo
-Registo com entradas e saídas em paralelo
Funções: - Inicialização (Clear_L assíncrono)
- Carregamento Paralelo
(síncrono com CP)
Um FF permite memorizar um bit.
-Um Registo é um circuito que permite
memorizar um conjunto de bits.
-O registo permite tratar esse conjunto de
bits como um todo e não apenas bit a bit.
-Assim, torna-se possível manipular e
guardar a informação constituída por um
determinado número de bits, pelo que se
pode passar a falar de uma palavra de
16 bits ou de um caracter ASCII (8 bits)
como se fossem uma unidade básica de
informação.
-Exemplo de um registo simples de 4 bits:
FF-D
Relógio comum a todos os registos:
a informação é tratada
Simultaneamente (paralelo)

## Slide 10: Registos
www.ticmania.net
Registos c/ Reset
R É acrescentada uma linha
de Clear que permite
apagar simultaneamente
toda a informação registada
nos FF
R Quando a variável Clear é
activada, o registo passa a
conter a palavra 0000
Simbologia:
4 módulos semelhantes
(4 FF-D) com controlo
comum